Address [hex]	Bits used	Function	Observations
0000
0068	0	VFO-A/B	0=VFO-A, 1=VFO-B
006A	5	NB (MFl)	0=OFF, 1=ON
	2	DISP(MFi)	0=NORMAL, 1=BIG (Double)
	1-0	AGC type(MFl)	00=SLOW, 10=FAST, 01=AUTO
006B	5	BK(MFj)	0=OFF, 1=ON
	4	KYR(MFj)	0=OFF, 1=ON
	1-0	MTR (Mfi)	00=PWR, 01=ALC, 10=SWR, 11=MOD
0078	5	DIG MODE (Menu 38)	0=USER-L, 1=USER-U
008C	7	ARTS(MFf)	0=OFF, 1=ON
	6	SCN (MFg)	0=OFF, 1=ON
	4-3	PRI/DW(MFg)	00=OFF/OFF, 10=ON/OFF, 11=DW-ON
008D	7	SPLIT(Mfa)	0=OFF, 1=ON
009B	6-0	RF POWER SET (Menu 75) in HF	HF RF-Power value (5-100W)
009C	4-3	TUNER/ATAS(Menu 085)	00=OFF, 01=ATAS(HF), 10=ATAS(HF&50),11=ATAS(ALL)
00A8	5	AGC(MFl)	0=OFF,1=ON
	3-2	DBF	00=OFF, 11=ON
	1	DNR (MFp)	0=OFF, 1=ON
	0	DNF(MFp)	0=OFF, 1=ON
00AA	6-0	RF POWER SET (Menu 75) in 6m	6m RF-Power value (5-100W)
00AB	6-0	RF POWER SET (Menu 75) in VHF	HF RF-Power value (5-50W)
00AC	6-0	RF POWER SET (Menu 75) in UHF	HF RF-Power value (2-20W)
00BB	3	NAR(MFm) (160m)	0=FM, 1=FM-N
00BC	5	IPO (MFm) (160m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (160m)	0=OFF, 1=ON
00D7	3	NAR(MFm) (80m)	0=FM, 1=FM-N
00D8	5	IPO (MFm) (80m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (80m)	0=OFF, 1=ON
010F	3	NAR(MFm) (40m)	0=FM, 1=FM-N
0110	5	IPO (MFm) (40m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (40m)	0=OFF, 1=ON
012B	3	NAR(MFm) (30m)	0=FM, 1=FM-N
012C	5	IPO (MFm) (30m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (30m)	0=OFF, 1=ON
0147	3	NAR(MFm) (20m)	0=FM, 1=FM-N
0148	5	IPO (MFm) (20m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (20m)	0=OFF, 1=ON
0163	3	NAR(MFm) (17m)	0=FM, 1=FM-N
0164	5	IPO (MFm) (17m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (17m)	0=OFF, 1=ON
017F	3	NAR(MFm) (15m)	0=FM, 1=FM-N
0180	5	IPO (MFm) (15m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (15m)	0=OFF, 1=ON
019B	3	NAR(MFm) (12m)	0=FM, 1=FM-N
019C	5	IPO (MFm) (12m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (12m)	0=OFF, 1=ON
01B7	3	NAR(MFm) (10m)	0=FM, 1=FM-N
01B8	5	IPO (MFm) (10m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (10m)	0=OFF, 1=ON
01D3	3	NAR(MFm) (10m)	0=FM, 1=FM-N
01D4	5	IPO (MFm) (6m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (6m)	0=OFF, 1=ON
0227	3	NAR(MFm) (2m)	0=FM, 1=FM-N
0243	3	NAR(MFm) (70cm)	0=FM, 1=FM-N
025F	3	NAR(MFm) (60m)	0=FM, 1=FM-N
0260	5	IPO (MFm) (60m)	0=OFF, 1=ON
	4	ATT (MFm) (60m)	0=OFF, 1=ON

### Latest change: Jul 11, 2016
https://www.yo3ggx.ro/ft8x7ee/eeprom.html